## Slide 1: Architektura Bezpieczeństwa Tomasz Babicz PLAN OGÓLNY GMINY Projektowanie i dokumentowanie prac planistycznych, wydawanie wypisów 21 czerwca 2024 r.

## Slide 2: PLAN OGÓLNY GMINY Projektowanie i dokumentowanie prac planistycznych, wydawanie wypisów na podstawie przepisów nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz.U. 2023 poz. 2758)

## Slide 3
mgr inż. arch. Tomasz Babicz
Architektura Bezpieczeństwa – architektura, urbanistyka, ubezpieczenia, inwestycje, szkolenia i rozwój
Urząd Miasta Krakowa – Kierownik Pracowni Urbanistycznej
Towarzystwo Urbanistów Polskich o. Kraków – Członek Zarządu Oddziału
Ekspert TUP w zakresie planowania przestrzennego i prawodawstwa członek komisji do spraw cyfryzacji
Członek Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Myślenicach oraz w Michałowicach
RCE South Poland (Regionalne Centrum Eksperckie dla Edukacji Zrównoważonego Rozwoju – Polska Południowa) – reprezentant TUP
Kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terenie RP na podstawie uzyskanego wpisu do Południowej Okręgowej Izby Urbanistów

## Slide 4: BLOK I
Ustawowe wymagania dotyczące planu ogólnego gminy

## Slide 5
Przebudowa systemu planowania przestrzennego – ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalona przez Sejm RP 7 lipca 2023 roku (opublikowana 24 sierpnia 2023 roku).
Notes: Stopniowe wdrażanie zmian – większość wchodzi 24 września, część 24 grudnia 2023, kolejne 1 stycznia 2025, ostateczne 1 stycznia 2026

## Slide 6
Dokumenty planistyczne od 2003 roku
Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wojewódzkie Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Audyty krajobrazowe
Strategia Rozwoju Gminy
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowe Plany Odbudowy
Miejscowe Plany Rewitalizacyjne
Indywidualne decyzje administracyjne (WZ + PnB, ULICP)
Akty Planistyczne od 2023 roku
Art. 46a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje współpracę transgraniczną i przygraniczną w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Audyt krajobrazowy
Strategia Rozwoju Gminy (szerszy zakres)
Plan Ogólny Gminy (akt prawa miejscowego)
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowe Plany Odbudowy
Miejscowe Plany Rewitalizacyjne
Zintegrowane Plany Inwestycyjne
Indywidualne decyzje administracyjne (WZ + PnB, ULICP)
Notes: Nowelizacja ustawy znacząco zmieniła reguły gry o przestrzeń. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć likwidację dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego rozbijając zakres merytoryczny tego dokumentu na Model funkcjonalno-przestrzenny zawarty obowiązkowo w strategii gminy i dokument kierunkowy POG. Ponadto ograniczenie możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i wprowadzenie narzędzia Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych.

## Slide 7
Polityka Przestrzenna Gminy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Decyzja o pozwoleniu na budowę
Indywidualne decyzje o warunkach zabudowy (5 lat)
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Ogólny Gminy
Miejscowy Plan Odbudowy
Miejscowy Plan Rewitalizacyjny
Zintegrowany Plan Inwestycyjny
Notes: Wprowadzono również ściślejsze powiązanie pomiędzy poszczególnymi aktami planistycznymi w tym ze strategią rozwoju gminy

## Slide 8
Pozostałe zmiany wprowadzone nowelizacją z 7 lipca 2023
Wprowadzono obowiązek sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy
Doprecyzowanie zakresu modelu funkcjonalno-przestrzennego zawartego w Strategii
Plan Ogólny Gminy stanowi akt prawa miejscowego
Zmieniono formułę i metody prowadzenia konsultacji społecznych
Ograniczono możliwość wydawania decyzji o WZ oraz wprowadzono ich terminowość
Zmieniono tryb uzyskiwania decyzji o przeznaczeniu gruntów rolnych wysokich klas (I, II, III) na cele nierolne
Wprowadzono nowe definicje niektórych pojęć (np. wysokości zabudowy, udziału powierzchni biologicznie czynnej, etc.)
Wprowadzono narzędzie umowy urbanistycznej oraz negocjacje z inwestorem

## Slide 9
Polityka przestrzenna gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Ogólny Gminy
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Notes: Strategia przykładowa – Miasto Świdnica – autorzy: dr Marceli Łasocha i mgr Paulina Liszka
Przykładowy Plan Ogólny Gminy z materiałów Ministerstwa Rozwoju i Technologii
Plan Miejscowy Słotwina

## Slide 10
Polityka przestrzenna gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Rolą dokumentu jest określenie celów strategicznych rozwoju gminy w wymiarach:
społecznym,
gospodarczym,
przestrzennym.
Określa kierunki działań dla osiągnięcia tych celów, określając oczekiwane rezultaty i wskaźniki ich osiągnięcia.
Zawiera rozbudowany model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia prowadzenia polityki przestrzennej.
W podstawowym zakresie znajdują się obszary strategicznych interwencji, wraz z określeniem planu działań, ram finansowania i sprecyzowanymi źródłami finansowania.
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej określa strukturę sieci osadniczej definiując role i hierarchię poszczególnych jednostek w odniesieniu do gminy. Drugim elementem jest system powiązań przyrodniczych w skali całej gminy. Trzecim elementem są sieci transportowe z rozróżnieniem transportu indywidualnego, towarowego, zbiorowego, pieszego, rowerowego. Model również zawiera rozkład i nasycenie głównych elementów infrastruktury technicznej oraz infrastruktury społecznej.

## Slide 11
Polityka przestrzenna gminy
Strategia Rozwoju Gminy

## Slide 12
Polityka przestrzenna gminy
Strategia Rozwoju Gminy

## Slide 13
Polityka przestrzenna gminy
Strategia Rozwoju Gminy

## Slide 14
Polityka przestrzenna gminy
Strategia Rozwoju Gminy
CEL 1: Kraków 2030 – miastem przyjaznym do życia, rozwijanym w partnerstwie, włączającym i zapewniającym równe szanse oraz dostęp do wysokiej jakości usług, w szczególności w zakresie zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa i kultury
Cel strategiczny 1 – usługi publiczne
Cel strategiczny 1 – struktura osadnicza

## Slide 15
Strategia Rozwoju Gminy
CEL 2: Kraków 2030/2050 – metropolią o międzynarodowych powiązaniach sieciowych, dążącą do neutralności dla klimatu i środowiska, z odporną, cyrkularną gospodarką opartą na wiedzy oraz sprzyjającą środowisku mobilnością
Polityka przestrzenna gminy
Cel strategiczny 2 – system powiązań przyrodniczych
Cel strategiczny 2 – gospodarka – strategiczne projekty miejskie

## Slide 16
Strategia Rozwoju Gminy
CEL 2: Kraków 2030/2050 – metropolią o międzynarodowych powiązaniach sieciowych, dążącą do neutralności dla klimatu i środowiska, z odporną, cyrkularną gospodarką opartą na wiedzy oraz sprzyjającą środowisku mobilnością
Polityka przestrzenna gminy
Cel strategiczny 2 – główne korytarze
i elementy sieci transportowej

## Slide 17
Strategia Rozwoju Gminy
CEL 3: Kraków – nowocześnie i partnersko zarządzana metropolia, dążąca do skutecznej i efektywnej realizacji celów rozwojowych oraz zapewnienia ładu przestrzennego
Polityka przestrzenna gminy
Cel strategiczny 3
– zarządzanie miastem

## Slide 18
Polityka przestrzenna gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Obszary Strategicznej Interwencji
Kluczowe dla Miasta Krakowa
Notes: Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej
Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, w tym ochrony powietrza, przyrody i krajobrazu
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Zasady kształtowania zagospodarowania przestrzennego na obszarach zdegradowanych i obszarach rewitalizacji oraz obszarach wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji
Kierunki zmian w strukturze zagospodarowania terenów, w tym określenia szczególnych potrzeb w zakresie nowej zabudowy mieszkaniowej
Zasady lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego
Zasady lokalizacji kluczowych inwestycji celu publicznego
Kierunki rozwoju systemów komunikacji, infrastruktury technicznej i społecznej
Zasady lokalizacji urządzeń wytwarzających energię o mocy zainstalowanej przekraczającej 500 kW
Zasady lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

## Slide 19
Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej
Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, w tym ochrony powietrza, przyrody i krajobrazu
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Zasady kształtowania zagospodarowania przestrzennego na obszarach zdegradowanych i obszarach rewitalizacji oraz obszarach wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji
Kierunki zmian w strukturze zagospodarowania terenów, w tym określenia szczególnych potrzeb w zakresie nowej zabudowy mieszkaniowej
Zasady lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego
Zasady lokalizacji kluczowych inwestycji celu publicznego
Kierunki rozwoju systemów komunikacji, infrastruktury technicznej i społecznej
Zasady lokalizacji urządzeń wytwarzających energię o mocy zainstalowanej przekraczającej 500 kW
Zasady lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Polityka przestrzenna gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Notes: Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej
Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, w tym ochrony powietrza, przyrody i krajobrazu
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Zasady kształtowania zagospodarowania przestrzennego na obszarach zdegradowanych i obszarach rewitalizacji oraz obszarach wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji
Kierunki zmian w strukturze zagospodarowania terenów, w tym określenia szczególnych potrzeb w zakresie nowej zabudowy mieszkaniowej
Zasady lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego
Zasady lokalizacji kluczowych inwestycji celu publicznego
Kierunki rozwoju systemów komunikacji, infrastruktury technicznej i społecznej
Zasady lokalizacji urządzeń wytwarzających energię o mocy zainstalowanej przekraczającej 500 kW
Zasady lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

## Slide 20
Polityka przestrzenna gminy
Plan Ogólny Gminy
Najistotniejsze elementy:
Składa się z:
  stref planistycznych
  gminnych standardów urbanistycznych
  obszarów uzupełnienia zabudowy (opcjonalnie)
  obszarów zabudowy śródmiejskiej (opcjonalnie)
Konstrukcja: uchwała + uzasadnienie (tekst ustaleń) + załącznik mapowy (cyfrowy)
Obowiązkowo zawiera bilanse i chłonność terenów
Treścią planu ogólnego będą wyłącznie jego ustalenia opisane w art. 13a ustawy.
Wszelkie uwarunkowania, o których mowa w art. 13b ustawy, w tym formy ochrony przyrody, obszary szczególnego zagrożenia powodzią i zabytki prezentowane będą wyłącznie w uzasadnieniu, które stanowić będzie część informacyjną dokumentacji towarzyszącej planowi ogólnemu gminy.

## Slide 21
Polityka przestrzenna gminy
Plan Ogólny Gminy
Treścią planu ogólnego będą wyłącznie jego ustalenia opisane w art. 13a ustawy.
Wszelkie uwarunkowania, o których mowa w art. 13b ustawy, w tym formy ochrony przyrody, obszary szczególnego zagrożenia powodzią i zabytki prezentowane będą wyłącznie w uzasadnieniu, które stanowić będzie część informacyjną dokumentacji towarzyszącej planowi ogólnemu gminy.
Elementy uwzględniona przy ustaleniach POG (art. 13b):
1) politykę przestrzenną gminy określoną w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego
2) ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
3) znajdujące się na obszarze gminy:
formy ochrony przyrody oraz ich otuliny,
obszary szczególnego zagrożenia powodzią, wały przeciwpowodziowe oraz pasy o szerokości 50 m od stopy wału,
obszary gruntów zmeliorowanych,
tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi oraz tereny, na których występują te ruchy,
strefy ochronne ujęć wody,

## Slide 22
Polityka przestrzenna gminy
Plan Ogólny Gminy
Elementy uwzględniona przy ustaleniach POG (art. 13b):
obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
tereny górnicze i obszary górnicze wraz z filarami ochronnymi,
udokumentowane złoża kopalin, kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla i podziemne bezzbiornikowe magazyny substancji,
obszary uzdrowisk oraz obszary ochrony uzdrowiskowej,
zabytki objęte formami ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951 i 1688), lub ujęte w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków oraz dobra kultury współczesnej,
obszary pomników zagłady i ich strefy ochronne,
tereny zamknięte i ich strefy ochronne,
obszary ograniczonego użytkowania,
obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji,

## Slide 23
Polityka przestrzenna gminy
Plan Ogólny Gminy
Elementy uwzględniona przy ustaleniach POG (art. 13b):
obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji,
obszary ciche w aglomeracji oraz obszary ciche poza aglomeracją,
grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I–III oraz grunty leśne,
zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
obszary pasa nadbrzeżnego, w tym w szczególności pasa technicznego;
4) rozmieszczenie istniejących i planowanych obiektów infrastruktury społecznej, transportowej i technicznej wraz z obowiązującymi dla nich ograniczeniami w zagospodarowaniu;
5) rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym oraz krajobrazy priorytetowe;
6) opracowanie ekofizjograficzne w zakresie wymagań, o których mowa w art. 72 ust. 1–3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska;
7) zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w gminie.

## Slide 24
Polityka przestrzenna gminy
Najistotniejsze elementy:
Stanowi akt prawa miejscowego
Sporządzany dla całości (z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż wymienione w decyzji właściwego ministra do spraw transportu) lub części obszaru gminy
Składa się z:
  przeznaczenia terenów
  zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, środowiska, przyrody, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytków, przestrzeni publicznych oraz zabudowy
Konstrukcja: uchwała (tekst planu) + załącznik mapowy (rysunek) + uzasadnienie
Nowe elementy/definicje pojęć: maksymalny udział powierzchni zabudowy, sposób realizacji miejsc do parkowania, maksymalna intensywność zabudowy, linie zabudowy dla kondygnacji podziemnych, wysokość zabudowy.
Likwidacja prognozy skutków finansowych – pozostaje jedynie informacja o kosztach realizacji zadań gminy w uzasadnieniu
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Notes: W planie miejscowym: przedefiniowano maksymalną intensywność zabudowy, uszczegółowiono zasady realizacji miejsc do parkowania, wprowadzono maksymalny UDZIAŁ powierzchni zabudowy, umożliwiono ustalenie linii zabudowy dla kondygnacji podziemnych, zdefiniowano wysokość zabudowy (odmiennie od dotychczasowych definicji).

## Slide 25
Struktura Planu Ogólnego Gminy
POG sporządza się w formie danych przestrzennych, które są załącznikiem do uchwały – tabela atrybutów
Tekst opisujący ustalenia POG stanowi wyłącznie uzasadnienie do uchwały
Prezentacja graficzna ustaleń POG została ściśle ustandaryzowana w zał. 2 do Rozporządzenia
Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia POG

## Slide 26
Plan Ogólny Gminy
Gminne standardy urbanistyczne:
gminny katalog stref planistycznych
profil funkcjonalny stref planistycznych
maksymalna wysokość zabudowy
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
maksymalna nadziemna intensywność zabudowy
maksymalny udział powierzchni zabudowy
gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej – zasady zapewnienia dostępności:
szkoły podstawowej
obszarów zieleni publicznej
Obszary uzupełnienia zabudowy:
Wyznaczenie jest fakultatywne
Jeśli nie wyznaczono, nie ma możliwości wydawania dec. WZ
Wyznacza się go „automatycznie” w oparciu o algorytm matematyczny – opisany w osobnym rozporządzeniu (projekcie)
Obszary zabudowy śródmiejskiej
Wyznaczenie jest fakultatywne
Zdefiniowane w ustawie - należy przez to rozumieć położony w mieście obszar zwartej, intensywnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej
Strefy planistyczne:
wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną
wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
wielofunkcyjna z zabudową zagrodową
usługowa
handlu wielkopowierzchniowego
gospodarcza
produkcji rolniczej
infrastruktury
zieleni i rekreacji
cmentarzy
górnictwa
otwarta
komunikacji

## Slide 27
Pojęcia ustawowe używane w POG
Definicje ustawowe pojęć używanych w POG:
Obszar zabudowy śródmiejskiej - należy przez to rozumieć położony w mieście obszar zwartej, intensywnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
Zieleń publiczna - należy przez to rozumieć ogólnodostępny:
  teren o powierzchni nie mniejszej niż 0,05 ha pokryty roślinnością, wyposażony w infrastrukturę techniczną i rekreacyjną, w szczególności park, zieleniec, ogród jordanowski lub zabytkowy, z wyłączeniem zieleni towarzyszącej drogom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym,
  las, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 i 1688)
  – będący w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa;
Powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć teren zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych i roztopowych, teren pokryty ciekami lub zbiornikami wodnymi, z wyłączeniem basenów rekreacyjnych i przemysłowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2

## Slide 28
Pojęcia ustawowe używane w POG
Udział powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni biologicznie czynnych znajdujących się na:
  działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej – w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  terenie do powierzchni tego terenu – w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
Wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć różnicę pomiędzy wysokością:
  najwyżej położonego punktu budynku na dachu, ścianie lub attyce, z wyłączeniem komina, nadbudówki mieszczącej maszynownię dźwigu lub innego pomieszczenia technicznego oraz wyjścia z klatki schodowej, a średnią wysokością najniższego i najwyższego poziomu terenu mierzoną na obwodzie rzutu poziomego ścian zewnętrznych budynku,
  najwyżej i najniżej położonego nad poziomem terenu punktu budowli;

## Slide 29
Pojęcia ustawowe używane w POG
Intensywność zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji budynków zlokalizowanych na:
  działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej – w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  terenie do powierzchni tego terenu – w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
Nadziemna intensywności zabudowy – jw. gdzie kondygnacja nadziemna to kondygnacja, która nie jest zagłębiona poniżej poziomu przylegającego do niej terenu o więcej niż połowę jej wysokości w świetle;
Udział powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni rzutu poziomego budynków, mierzonej po zewnętrznym obrysie rzutu poziomego ścian zewnętrznych tych budynków zlokalizowanych na:
  działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej – w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  terenie do powierzchni tego terenu – w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

## Slide 30
Strefy planistyczne
Strefy planistyczne (art. 13c ustawy):
NAZWA STREFY | KOLOR | MINIMALNY WSKAŹNIK PBC | MINIMALNY UDZIAŁ PBC | MAX NADZIEMNA INTESNYWNOŚĆ ZABUDOWY | MAX WYSOKOŚC ZABUDOWY | MAX UDZIAŁ POWIERZCHNI ZABUDOWY
strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną |  | 30% | + | + | + | +
strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną |  | 30% | + | + | + | +
strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową |  | 30% | + | + | + | +
strefa usługowa |  | 30% | + | + | + | +
strefa handlu wielkopowierzchniowego |  | 30% | + | + | + | +
strefa gospodarcza |  | 20% | + | + | + | +
strefa produkcji rolniczej |  | 30% | + | + | + | +
strefa infrastrukturalna |  | 20% | + | +/- | +/- | +/-
strefa zieleni i rekreacji |  | 50% | + | +/- | +/- | +/-
strefa cmentarzy |  | 30% | + | +/- | +/- | +/-
strefa górnictwa |  | - | +/- | +/- | +/- | +/-
strefa otwarta |  | - | +/- | +/- | +/- | +/-
strefa komunikacyjna |  | - | +/- | +/- | +/- | +/-

## Slide 31
Strefy planistyczne
Strefy planistyczne
- przykład

## Slide 32
Standardy urbanistyczne
gminny katalog stref planistycznych
W każdej strefie planistycznej profil funkcjonalny obejmuje tereny:
komunikacji
infrastruktury technicznej, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha;
zieleni urządzonej;
wód.
W katalogu opisuje się wyznaczone strefy planistyczne poprzez:
ich oznaczenie,
określenie paramentów i wskaźników,
określenie profilu funkcjonalnego
gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej
  dostępność do szkół podstawowych:
  1500 m w terenie zabudowanym,
  3000 m w terenie niezabudowanym;
  dostępność do obszarów zieleni publicznej:
  1500 m dla obszaru min. 3 ha,
  3000 m dla obszaru powyżej 20 ha;
  Wartości powierzchni zieleni mogą być zmniejszone do 50%
  Można ustalić dodatkowe wymogi odległości od:
  przedszkola, żłobka, ambulatorium, biblioteki, domu kultury, DPS, urządzonego terenu sportu, przystanków komunikacji zbiorowej, placówki pocztowej, apteki, policji, straży pożarnej.

## Slide 33
Obszar uzupełnienia zabudowy
Pierwszy z dwóch fakultatywnych elementów POG.
Podstawowa rola wyznaczenia OUZ:
  Ograniczenie przestrzenne wydawania decyzji o WZ
  Zwolnienie z obowiązku uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntu stanowiącego użytek rolny klasy I-III na cele nierolnicze i nieleśne
  Priorytet przy wyznaczaniu stref planistycznych z zabudową mieszkaniową
Pozwala wskazać miejsca, gdzie może zostać wydana indywidualna decyzja o warunkach zabudowy, w przypadku braku planu miejscowego.
Wyznaczenie OUZ nie jest dowolne – podlegać będzie ścisłym regułom ustalonym w rozporządzeniu w sprawie wyznaczania OUZ w POG (projekt na etapie konsultacji od 9 listopada 2023 r.)
Automatyzacja i algorytmizacja pozwala już dzisiaj w przybliżeniu określić potencjalne OUZ, szczególnie w momencie, gdy zaledwie ok. 33% powierzchni kraju jest pokryte planami miejscowymi.

## Slide 34
Bilansowanie i chłonność w POG
Dwa elementy „rozwojowe” zawarte w Planie Ogólnym Gminy.
Rozporządzenie określa dwa wskaźniki „rozwojowe” w odniesieniu do zabudowy:
  Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową
  Chłonność terenów niezabudowanych
Oba określa się dla pierwszych trzech stref planistycznych, tj:
  Strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną
  Strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
  Strefy wielofunkcyjnej z zabudową zagrodową

## Slide 35
Konsultacje społeczne
O rozpoczęciu konsultacji społecznych wójt/burmistrz/prezydent ogłasza określając:
sposoby prowadzenia konsultacji uwzględniając ich prowadzenie:
  po godzinach pracy
  w miejscach przystosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, chyba że prowadzone są pomocą środków porozumiewania się na odległość
miejscach konsultacji
terminach konsultacji
Ogłoszenie zawiera obowiązkowo:
datę
oznaczenie organu
podstawę prawną wraz ze wskazaniem uchwały
informację o sposobie, miejscu i terminie składania wniosków/uwag
wyznaczeniu terminu, miejsca i formy konsultacji społecznych

## Slide 36
Konsultacje społeczne
Formami konsultacji społecznych są:
zbieranie uwag (obowiązkowe, przez minimum 28 dni)
spotkania otwarte, panele eksperckie lub warsztaty, poprzedzone prezentacją projektu aktu planowania przestrzennego (jedno z wymienionych, 7 dni po rozpoczęciu oraz 7 dni przed zakończeniem)
(min. jedno z poniższych)
spotkania plenerowe lub spacery studyjne, zorganizowane na obszarze objętym aktem planowania przestrzennego (7 dni po rozpoczęciu oraz 7 dni przed zakończeniem)
ankiety lub geoankiety (przez minimum 28 dni)
wywiady, prowadzenie punktu konsultacyjnego lub dyżury projektanta

## Slide 37
Konsultacje społeczne
Inne istotne aspekty uregulowane ustawą:
wybrane konsultacje społeczne prowadzi się w formie papierowej i elektronicznej
spotkania konsultacyjne prowadzi się:
  umożliwiając obustronną komunikację
  mogą być za pomocą środków porozumiewania się na odległość (wizja + dźwięk)
  przy uczestnictwie pracownika urzędu obsługującego organ lub podmiotu sporządzającego
z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokoły
przed skierowaniem do rady gminy przygotowuje się raport z przeprowadzenia konsultacji zawierający wykaz wniosków i uwag z propozycją ich rozpatrzenia

## Slide 38
Konsultacje społeczne
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. 2023, poz. 2509)
Formularz ma zastosowanie na różnych etapach przygotowywania lub obowiązywania wszystkich aktów planowania przestrzennego, tj.:
planu ogólnego gminy,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
audytu krajobrazowego,
planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
Za pomocą tego samego wzoru dokumentu można złożyć:
wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego,
uwagę do konsultowanego projektu aktu planowania przestrzennego,
wniosek o zmianę aktu planowania przestrzennego,
wniosek o sporządzenie aktu planowania przestrzennego.

## Slide 39
Konsultacje społeczne

## Slide 40
Przepisy przejściowe
ostatnie 28 artykułów ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 1688)
przepisy przewidują etapowe wdrożenie – kluczowe daty to:
  24 września 2023 r.
  24 grudnia 2023 r.
  31 grudnia 2024 r.
  31 grudnia 2025 r.
  31 marca 2026 r.

## Slide 41
Przepisy przejściowe
różne tryby sporządzania planu miejscowego w zależności od daty przystąpienia i zaawansowania prac nad planem:
  Procedura 2003, rozporządzenie 2003 (przystąpienie przed 21 grudnia 2021 i po opiniowaniu i uzgodnieniach)
  Procedura 2003, rozporządzenie 2021 (przystąpienie po 21 grudnia 2021 r. i przed 24 września 2023, zaopiniowane i uzgodnione przed 24 września 2023 r.)
  Procedura 2003 z elementami ustawy 2023, rozporządzenie 2021 (przystąpienie po 21 grudnia 2021 r. i przed 24 września 2023, niezaopiniowane i nieuzgodnione przed 24 września 2023 r.)
  Procedura 2023, rozporządzenie 2021 (przystąpienie do planu nastąpiło po 24 września 2023 r.)
zgodność mpzp ze Studium bada się do czasu uchwalenia POG lub do 31 grudnia 2025 r. (chyba, że ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu/ o konsultacjach społecznych)
zgodności mpzp/ZPI ze Studium/POG nie jest wymagana w przypadku planów pod OZE i ICP

## Slide 42
Przepisy przejściowe
…oraz szereg innych zmian zarówno w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (odszkodowania, Zintegrowane Plany Inwestycyjne, uchwały krajobrazowe, planu rewitalizacyjne, szczególne tryby sporządzania planów) oraz innych ustaw (o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze etc.)
Istotne z punktu widzenia POG:
Obowiązujące planu miejscowe zachowują moc bezterminowo
Studia zachowują moc do 31 grudnia 2025 roku
Decyzje o WZ zachowują moc bezterminowo
Strategie rozwoju gminy/ponadlokalne strategie rozwoju zachowują moc ze wskazaniem ich dostosowania do nowego zakresu (jeśli nie spełniają wymogów, co zwalnia z ich uwzględniania w POG)
Możliwe jest sporządzanie POG równolegle do aktualizacji strategii
Można kontynuować i uchwalać zmiany Studium do 31 grudnia 2025 r.

## Slide 43: BLOK II
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów
(Dz. U. 2023 poz. 2758)

## Slide 44
Plan Ogólny Gminy
Gminne standardy urbanistyczne:
gminny katalog stref planistycznych
profil funkcjonalny stref planistycznych
maksymalna wysokość zabudowy
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
maksymalna nadziemna intensywność zabudowy
maksymalny udział powierzchni zabudowy
gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej – zasady zapewnienia dostępności:
szkoły podstawowej
obszarów zieleni publicznej
Obszary uzupełnienia zabudowy:
Wyznaczenie jest fakultatywne
Jeśli nie wyznaczono, nie ma możliwości wydawania dec. WZ
Wyznacza się go „automatycznie” w oparciu o algorytm matematyczny – opisany w osobnym rozporządzeniu (projekcie)
Obszary zabudowy śródmiejskiej
Wyznaczenie jest fakultatywne
Zdefiniowane w ustawie - należy przez to rozumieć położony w mieście obszar zwartej, intensywnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej
Strefy planistyczne:
wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną
wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną
wielofunkcyjna z zabudową zagrodową
usługowa
handlu wielkopowierzchniowego
gospodarcza
produkcji rolniczej
infrastruktury
zieleni i rekreacji
cmentarzy
górnictwa
otwarta
komunikacji

## Slide 45
Charakterystyka stref planistycznych
Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia
Lp. | Symbol literowy | Nazwa strefy planistycznej | Profil funkcjonalny strefy planistycznej |  | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej [%]''
 |  |  | podstawowy | dodatkowy | 
1 | SW | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren usług, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren handlu wielkopowierzchniowego, teren zieleni naturalnej, teren ogrodów działkowych, teren lasu, teren wód | 30
2 | SJ | strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną | teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej | teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren ogrodów działkowych, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 30
3 | SZ | strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową | teren zabudowy zagrodowej, teren produkcji w gospodarstwach rolnych, teren akwakultury i obsługi rybactwa, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej | teren wielkotowarowej produkcji rolnej, teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren biogazowni, teren usług, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 30
4 | SU | strefa usługowa | teren usług, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej | teren składów i magazynów, teren elektrowni słonecznej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 30
5 | SH | strefa handlu wielkopowierzchniowego | teren handlu wielkopowierzchniowego, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej | teren usług, teren składów i magazynów, teren elektrowni słonecznej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 30

## Slide 46
Charakterystyka stref planistycznych
Lp. | Symbol literowy | Nazwa strefy planistycznej | Profil funkcjonalny strefy planistycznej |  | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej [%]''
 |  |  | podstawowy | dodatkowy | 
6 | SP | strefa gospodarcza | teren produkcji, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej | teren usług, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 20
7 | SR | strefa produkcji rolniczej | teren produkcji w gospodarstwach rolnych, teren wielkotowarowej produkcji rolnej, teren akwakultury i obsługi rybactwa, teren komunikacji, teren infrastruktury technicznej | teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren biogazowni, teren elektrowni słonecznej, teren elektrowni wiatrowej, teren elektrowni wodnej, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 30
8 | SI | strefa infrastrukturalna | teren infrastruktury technicznej, teren komunikacji | teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 20
9 | SN | strefa zieleni i rekreacji | teren zieleni urządzonej, teren plaży, teren wód, teren komunikacji, teren infrastruktury technicznej | teren usług sportu i rekreacji, teren usług kultury i rozrywki, teren usług handlu detalicznego, teren usług gastronomii, teren usług turystyki, teren usług nauki, teren usług edukacji, teren usług zdrowia i pomocy społecznej, teren ogrodów działkowych, teren zieleni naturalnej, teren lasu | 50

## Slide 47
Charakterystyka stref planistycznych
Lp. | Symbol literowy | Nazwa strefy planistycznej | Profil funkcjonalny strefy planistycznej |  | Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej [%]''
 |  |  | podstawowy | dodatkowy | 
10 | SC | strefa cmentarzy | teren cmentarza, teren komunikacji, teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej | teren usług kultu religijnego, teren usług handlu detalicznego, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | 30
11 | SG | strefa górnictwa | teren górnictwa i wydobycia, teren komunikacji, teren infrastruktury technicznej | teren produkcji, teren usług handlu, teren usług rzemieślniczych, teren usług gastronomii, teren usług biurowych i administracji, teren usług nauki, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód | -
12 | SO | strefa otwarta | teren rolnictwa z zakazem zabudowy, teren lasu, teren zieleni naturalnej, teren wód, teren komunikacji, teren infrastruktury technicznej | teren elektrowni wiatrowej, teren elektrowni słonecznej, teren elektrowni geotermalnej, teren elektrowni wodnej, teren biogazowni, teren zieleni urządzonej | -
13 | SK | strefa komunikacyjna | teren autostrady, teren drogi ekspresowej, teren drogi głównej ruchu przyspieszonego, teren drogi głównej, teren komunikacji kolejowej i szynowej, teren komunikacji kolei linowej, teren komunikacji wodnej, teren komunikacji lotniczej, teren obsługi komunikacji, teren infrastruktury technicznej | teren drogi zbiorczej, teren usług handlu detalicznego, teren usług gastronomii, teren usług turystyki, teren zieleni urządzonej, teren lasu, teren zieleni naturalnej, teren wód | -

## Slide 48
Charakterystyka stref planistycznych
W katalogu stref planistycznych osobno opisuje się każdą ze stref poprzez:
unikalne oznaczenie
nazwę
ustalenia wynikające z ustawy:
  profil funkcjonalny stref planistycznych;
  wartości maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy oraz maksymalnego udziału powierzchni zabudowy (strefy 1-7)
  wartości minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej (strefy 1-10)
  można dla stref 8-10, maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy lub maksymalnego udziału powierzchni zabudowy;
  można dla stref 11-13, maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy lub minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej.

## Slide 49
Charakterystyka stref planistycznych
Odstępstwa od wskaźników
Przypadku gdy obszar strefy planistycznej jest objęty obowiązującymi planami miejscowymi, w strefie tej można określić wartość minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej niższą niż wynika to z załącznika nr 1 do rozporządzenia, jednak nie niższą niż najwyższa wartość wskaźnika opisującego minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenów wyznaczonych w obowiązujących planach miejscowych, obejmujących obszar strefy.
Jeśli mamy w obowiązującym mpzp 3 tereny MW o wskaźnikach PBC równych 10, 15 i 20%, to w strefie planistycznej obejmującej te tereny należy przyjąć 20% (mimo, że rozporządzenie wskazuje 30% dla SW)

## Slide 50
Charakterystyka stref planistycznych
Plan Ogólny Gminy nie zawiera ustaleń dotyczących:
Form ochrony przyrody
Zabytków
Obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
Gruntów zmeliorowanych
Obszarów narażonych na ruchy masowe ziemi
Ograniczeń w zagospodarowaniu wynikających z przepisów odrębnych (np. lotniczych)
Wszystkie powyższe elementy są przedstawione i opisane w uzasadnieniu do POG i są skonsumowane przez ustalenia dla stref planistycznych.

## Slide 51
Obszar uzupełnienia zabudowy
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu zmieniła część przepisów o decyzjach o warunkach zabudowy:
Decyzje staną się terminowe – 5 lat ważności
Ograniczony zostanie obszar analizy
Decyzje muszą znajdować się w OUZ wyznaczonym w POG
Decyzje muszą być zgodne z POG (w zakresie funkcji i parametrów zabudowy)
Zmieniono katalog robót budowalnych wymagających decyzji o WZ
Tryb wdrożeniowy – kilka różnych etapów przejściowych:
  do 23 września 2023
  od 24 września 2023 do 31 grudnia 2025
  od 1 stycznia 2026

## Slide 52
Obszar uzupełnienia zabudowy
Przykładowy obszar wyliczony wg wzoru z projektu rozporządzenia w sprawie OUZ

## Slide 53
Tworzenie stref planistycznych
Obowiązuje zasada ciągłości planistycznej (mpzp -> POG)
Dla komunikacji można wyznaczyć linie rozgraniczające strefy komunikacji (SK) jeśli istnieją drogi lub są planowane o ile ich lokalizacja jest potwierdzona liniami rozgraniczającymi inwestycji
Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla terenów komunikacji w strefach wynosi 0%
Profil podstawowy i dodatkowy obejmuje tereny wskazane w tabeli i odpowiadające im tereny klas niższego poziomu z rozporządzenia ws zakresu planu miejscowego.

## Slide 54
Obszar zabudowy śródmiejskiej
Definicja ustalona w ustawie:
    Należy przez to rozumieć położony w mieście obszar zwartej, intensywnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Rola obszaru zabudowy śródmiejskiej:
  Obszar na którym obowiązują warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jak dla zabudowy śródmiejskiej
  Ustalając minimalny udział PBC w MPZP i decyzji o WZ można go określić na poziomie 2/3 wartości parametru dla strefy w POG
  Dla strefy wielofunkcyjnej z zabudową wielorodzinną w zabudowie śródmiejskiej określono niższą wartość wskaźnika korelacji chłonności zabudowy i intensywności zabudowy
Do czasu wejścia w życie POG obszarami zabudowy śródmiejskiej są obszary zabudowy śródmiejskiej są obszaru określone w dotychczasowych studiach i planach miejscowych.
Notes: zabudowie śródmiejskiej - należy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
(za §3 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)
obszarze zabudowy śródmiejskiej – należy przez to rozumieć położony w mieście obszar zwartej, intensywnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej
(za art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

## Slide 55
Oznaczenia graficzne POG
Obszar objęty Planem Ogólnym Gminy
(Grubość linii 3mm, kreska 14mm w odstępie 10mm, kolor R089G083B083)
Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej
(Grubość linii 0,4mm, kreska 2mm w odstępie 1mm, kolor R089G083B083)
Obszar zabudowy śródmiejskiej
(Grubość linii 0,4mm, kreska 2mm w odstępie 1mm, kolor R089G083B083)
Obszar uzupełnienia zabudowy
(Grubość linii 0,4mm, kreska 2mm w odstępie 1mm, kolor R089G083B083)

## Slide 56
Oznaczenia, nazewnictwo – wizualizacja graficzna - standaryzacja
Standaryzacja oznaczeń
Linie określone rozporządzeniu kreśli się i wymiaruje w ich osiach symetrii
Linia rozgraniczająca strefy o grubości 0,5 mm dla linii ciągłej
Kolorystyka narzucona w palecie barw RGB
Kolor linii „czarnej” R083 G083 B083
Podane wartości wymiarowe dotyczą prezentacji w skali 1:10 000, w przypadku mniejszych skal wartości należy zmniejszyć o 50%
Oznaczenia obiektów:
  Obszar objęty planem – POG
  strefy wg tabeli
  obszar uzupełnienia zabudowy – OUZ
  Obszar zabudowy śródmiejskiej – OZS
  Obszar standardu dostępności infrastruktury społecznej - OSD

## Slide 57
Oznaczenia, nazewnictwo – wizualizacja graficzna - standaryzacja
Standaryzacja oznaczeń
Opis symboli: kolejne liczby naturalne (w ramach danego rodzaju strefy) i symbol literowy strefy, bez separatora
Numeracja poszczególnych rodzajów stref planistycznych musi zachowywać ciągłość
Numeracja OUZ, OZS, OSD musi zachowywać ciągłość
Etykiety stref i obszarów mają ustaloną czcionkę:
Arial
Kolor R000, G000, B000
Rozmiar 3mm
Otoczka w kolorze R255, G255, B255
Grubość otoczki 0,5 mm

## Slide 58
Bilansowanie i chłonność
Obliczanie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową:
ZAP – zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową
M20 – prognozowana liczba mieszkańców gminy w oparciu o dane udostępnione przez statystykę publiczną, powiększona o 5%
PUM0 – łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie zgodnie z najnowszymi danymi
P20 – prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca
Dopuszcza się odstępstwo na podstawie rekomendacji zawartych w Strategii

## Slide 59
Bilansowanie i chłonność
Prognozowana powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca
P0 – powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodna z najnowszymi danymi
P-10 – powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodna z danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną, według stanu na 10 lat przed rokiem, z którego pochodzą najnowsze dane
P-20 – powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie na jednego mieszkańca zgodna z danymi udostępnianymi przez statystykę publiczną, według stanu na 20 lat przed rokiem, z którego pochodzą najnowsze dane.
Notes: Aaron Levenstein

## Slide 60
Bilansowanie i chłonność
Obliczanie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową:
Horyzont czasowy = 20 lat
W przypadku braku prognozowanych liczb mieszkańców w perspektywie 20 lat (M20) należy przyjąć najnowsze dane udostępnione przez statystykę i dodać 5% wartości.
lub
Sporządzić prognozę demograficzną obejmującą horyzont czasowy 20 lat od dnia przystąpienia do sporządzania POG i dodać 5% wartości.
Jeśli wskaźnik powierzchni użytkowej mieszkań w gminie na jednego mieszkańca (P20) jest mniejszy niż P0, wówczas przyjmuje się wskaźnik P0
Jeśli wskaźnik P20 będzie mniejszy niż 40m2, lub nie będzie możliwości jego obliczenia ze względu na niewystarczające dane statystyki publicznej, wówczas należy przyjąć 40m2

## Slide 61
Bilansowanie i chłonność
Obliczanie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową:
Jeśli ZAP wyniesie mniej niż 1000 w gminie o liczbie mieszkańców ponad 5000, wskaźnik można przyjąć na poziomie 1000
Jeśli ZAP wyniesie mniej niż 500 w gminie o liczbie mieszkańców między 5000 a 2000, wskaźnik można przyjąć na poziomie 500
Jeśli ZAP wyniesie mniej niż 300 w gminie o liczbie mieszkańców poniżej 2000, wskaźnik można przyjąć na poziomie 300
Dopuszcza się odstępstwo (zwiększenie wskaźnika ZAP) jeśli jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami w:
  strategii rozwoju gminy
  strategii rozwoju ponadlokalnego
  strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK (wg ustawy o CPK)

## Slide 62
Bilansowanie i chłonność
Chłonność terenów niezabudowanych
Liczona dla pierwszych trzech stref planistycznych
Uwzględnia się powierzchnię terenów niezabudowanych, w tym luk w istniejącej zabudowie
Chłonność terenów zabudowanych w sposób najbardziej zbliżony do planowanej zabudowy w strefie w zakresie rozwoju zabudowy i nadziemnej intensywności zabudowy, z możliwością uwzględnienia prognozowanych proporcji miedzy funkcją mieszkaniową a innymi funkcjami
W strefach planistycznych suma chłonności terenów niezabudowanych w tych strefach w całej gminie, w tym luk w istniejącej zabudowie, nie może być mniejsza niż 70% oraz większa niż 130% wartości zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie.
Do liczenia zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych, w tym luk w istniejącej zabudowie, wykorzystuje się dane aktualne na dzień nie wcześniejszy niż dzień przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy.

## Slide 63: BLOK III
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy (Dz. U. 2024 poz. 729)

## Slide 64
Obszar uzupełnienia zabudowy – algorytm wyznaczania
określa się zgrupowania nie mniej niż 5 budynków, w których odległość pomiędzy sąsiadującymi ze sobą budynkami nie przekracza 100 m;
wyznacza się obszar ograniczony obrysem poprowadzonym w odległości 50 m od obrysu budynków położonych w zgrupowaniach;
budynki przemysłowe o symbolu 101,
budynki handlowo-usługowe 103,
budynki biurowe 105,
budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej 106,
budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe 107,
pozostałe budynki niemieszkalne 109,
budynki mieszkalne 110;
Notes: a) budynki przemysłowe o symbolu 101,
b) budynki handlowo-usługowe o symbolu 103,
c) budynki biurowe o symbolu 105,
d) budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej o symbolu 106,
e) budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe o symbolu 107,
f) pozostałe budynki niemieszkalne o symbolu 109,
g) budynki mieszkalne o symbolu 110;

## Slide 65
Obszar uzupełnienia zabudowy – algorytm wyznaczania
do wyznaczonego w pkt 2 obszaru dodaje się obszary o jednostkowej powierzchni nie większej niż 5000 m² ograniczone z każdej strony obrysem, o którym mowa w pkt 2

## Slide 66
Obszar uzupełnienia zabudowy – algorytm wyznaczania
Obszar uzupełnienia zabudowy – algorytm wyznaczania
wewnątrz obszaru, który powstał w wyniku wykonania czynności, o których mowa w pkt 2 i 3 wyznacza się krzywą poprowadzoną w odległości 40 m od granicy tego obszaru;
od obszaru, który powstał w wyniku wykonania czynności, o których mowa w pkt 2 i 3, odejmuje się obszar znajdujący się pomiędzy obrysem, o którym mowa w pkt 2 oraz krzywą, o której mowa w pkt 4

## Slide 67
Dopuszcza się rozszerzenie granic obszaru uzupełnienia zabudowy wyznaczonego w sposób określony w ust. 1, uwzględniając lokalne uwarunkowania, jednak nie więcej niż o obszar o powierzchni obliczonej na podstawie wzoru:
Pp = 25% * (Pb – Pu)
Pp – maksymalna powierzchnia powiększenia obszaru uzupełnienia zabudowy wyznaczonego w sposób, o którym mowa w ust. 1, w wyniku rozszerzenia jego granic
Pb – powierzchnia obszaru wyznaczonego w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3
Pu – powierzchnia obszaru uzupełnienia zabudowy wyznaczonego w sposób, o którym mowa w ust. 1
Obszar uzupełnienia zabudowy – algorytm wyznaczania
Na użytkach rolnych klas I–III poza granicami administracyjnymi miast rozszerzenie granic, o którym mowa w ust. 5, jest dopuszczalne wyłącznie na obszarach wyznaczonych w wyniku wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, położonych w odległości nie większej niż 50 m od granicy pasa drogowego drogi publicznej.

## Slide 68
Informację o budynkach poszczególnych klas wg Klasyfikacji Środków Trwałych pozyskuje się z:
ewidencji gruntów i budynków
obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000
obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000,
Obszar uzupełnienia zabudowy – algorytm wyznaczania

## Slide 69
Dokumentowanie prac planistycznych
Dokumentacja przebiegu czynności sporządzenia POG prowadzi się cyfrowo (dokumenty elektroniczne lub odwzorowanie cyfrowe dokumentów papierowych zawiera:
kopię uchwały rady gminy o przestąpieniu do sporządzenia POG
dowody udostępnienia informacji i danych pochodzących z uchwały rady gminy o przystąpieniu w Rejestrze Urbanistycznym (do marca 2026 w BIP)
dowodów ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu (skan gazety i ogłoszeń z tablic ogłoszeniowych)
zawiadomienia instytucji i organów właściwych do uzgodnień i opiniowania projektu POG o przystąpieniu do sporządzania wraz z potwierdzeniem otrzymania (UPP/UPD)
wykaz wniosków złożonych do POG – wg wzoru (nie zawiera danych interesariusza, jedynie organ w sekcji B)
wystąpienia do właściwych instytucji i organów o uzgodnienie lub opinię projektu POG wraz z potwierdzeniem otrzymania (UPP/UPD)
Wykaz opinii i uzgodnień projektu POG – wg wzoru

## Slide 70
Dokumentowanie prac planistycznych
prognozę oddziaływania na środowisko lub dokumenty poświadczające zgodę na odstąpienie
dowody ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych (skan gazety i ogłoszeń z tablic ogłoszeniowych)
raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych, w tym wykaz uwag wg wzoru
dowody udostępnienia w Rejestrze Urbanistycznym projektu POG (edycja do uzgodnień, edycja poddana konsultacjom, edycja przekazana do uchwalenia)
uzasadnienie POG (tekst + rysunek)
wszystkich edycji danych przestrzennych z każdego etapu procedury
listy osób sporządzających projekt POG – imię, nazwisko oraz informacja o uprawnieniach do sporządzania POG

## Slide 71
Dokumentowanie prac planistycznych
Uzasadnienie do POG zawiera:
Część tekstową:
  przyczyny wyznaczenia stref planistycznych i ich granic, w tym obliczenia potwierdzające spełnienie warunków chłonności i bilansowania
  przyczyny wyznaczenia OUZ lub OZS – w przypadku ich wyznaczenia
  przyczyny ustalenia gminnych standardów urbanistycznych
  sposób uwzględnienia uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy
Część graficzną:
  dane przestrzenne POG (lokalizację przestrzenną wektorową aktu, lokalizację stref planistycznych, OUZ, OZS, OSD)
  granice działek ewidencyjnych pochodzących z bazy ewidencji gruntów i budynków – katastru nieruchomości
  obiektów przestrzennych uwarunkowań do POG

## Slide 72
Wypisy i wyrysy z POG
Co do zasady wypis i wyrys z POG wydaje się w formie elektronicznej, chyba że forma papierowa została zastrzeżona we wniosku
Wypis z POG obejmuje tabele atrybutową obiektów przestrzennych POG
Wyrys z POG może obejmować prezentację graficzną granic i numerów działek ewidencyjnych z bazy EGiB (kataster)

## Slide 73: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Tomasz Babicz
Architektura Bezpieczeństwa
architekturabezpieczenstwa@gmail.com
tel. 606 613 130